«СОГЛАСОВАНО»						«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома					Директор МБОУ «СОШ №16»

_________Гайнутдинова З.Р					_____Р.С. Шарапов

«1» августа 2014 г.						«1» августа 2014 г.

Инструкция

но охране труда преподавателя информатики

- Освещенность в кабинете должна быть не ниже 400 лк. При этом желательно, чтобы свет на рабочие места учеников падал сверху и слева, не вызывая бликов на клавишах и экранах мониторов.

- Температура в кабинете во время нахождения в ней учеников должна быть в пределах 18-22 градуса, а в их отсутствии 17-25 градусов.

- Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 31-85 процентов.

- В кабинете ПЭВМ должна производиться ежедневная влажная уборка.

- В кабинете ПЭВМ запрещено:

-	пользоваться нагревательными приборами и открытым огнем;

- открывать вблизи устройств сосуды с растворителями и легковоспламеняющимися веществами, пользоваться ими для протирки экранов или поверхностей корпусов оборудования;

- вносить в кабинет сосуды с кислотами, щелочами и хлорсодержащими веществами, могущими вызвать коррозию внутренних узлов оборудования;

- касаться оборудования влажными руками;

- оставлять работающее оборудование без присмотра;

- осуществлять влажную уборку при включенном общем рубильнике.

- Разводку электропитания на рабочие места следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивать включение и отключение устройств по группам, состоящим не более чем из 4 ПЭВМ, а также предусмотреть аварийное отключение питания во всем кабинете одним рубильником.

- Для обеспечения необходимого микроклимата в кабинете должны быть установлены 2- 3 бытовых кондиционера. Для контроля климатических параметров необходима установка в кабинете термометра и гигрометра.

- Корпуса всех устройств должны быть подключены к шине заземления с суммарным сопротивлением не более 0,5 Ом.

- Полы в кабинете информатики желательно покрывать антистатическим линолеумом. Допускаются паркетные полы, покрытые лаком.

10.	Побелка стен в кабинете известковым раствором или мелом не допускается. Рекомендуется покрытие стен материалом типа «пеноплен», оклейка обоями, побелка водоэмульсионными, масляными или нитрокрасками.

- Для иллюстрации объяснений учителя необходимо применять белую металлическую доску, позволяющую писать фломастерами, кодоскоп (графопроектор) и другое проекционное оборудование (кинопроекторы, диепроекторы, видеомагнитофоны и т.д.), а также готовые иллюстративные материалы, полностью исключив использование в кабинете мела.

- Вся разводка электропитания в кабинете ПЭВМ должна быть выполнена в трубах (металлорукавах). Розетки для скрытой проводки допускается устанавливать только на кирпичных и бетонных стенах. На стенах другого типа, в том числе кирпичных с покрытием сухой штукатуркой, допускается установка только полугерметичных розеток с классом защиты не ниже 2.

- Распределительный щиток должен быть установлен внутри помещения, желательно у входной двери. Общий рубильник, отключающий напряжение со всех устройств, должен быть установлен внутри помещения, непосредственно у входной двери.

14.	Не допускается загромождать проходы к общему рубильнику и распределительному щитку.

- Подключение и отключение устройств от сети, соединение ПЭВМ с другими устройствами производится только учителем:

- В начале первого занятия необходимо провести вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, используя для этого соответствующий раздаточный материал. Усвоение правил учениками обязательно регистрируется в специальном журнале учета.

Примечание: все преподаватели, члены кружков и другие пользователи также до начала работы на ПЭВМ должны в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности с регистрацией в журнале.

С инструкцией ознакомлена: _______________________

Инструкция разработана:_______________________